## Slide 1: Επίδραση της γεωμετρίας του κοπτικού εργαλείου στη μικροδομή και μάκρο-γεωμετρία του αποβλίττου κατά την κατεργασία τόρνευσης διαφόρων υλικών
Αναστάσιος Ζάμπρας
Επιβλέπων Καθηγητής: Μυρισίδης Ιωάννης
Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
Κοζάνη, 2020

## Slide 2: Σκοπός της εργασίας
Ο προσδιορισμός της επίδρασης της λοξοτόμησης κοπτικού εργαλείου στην κοπτική ακμή στη συμπεριφορά τριών χαλύβων διαφορετικής σκληρότητας κατά την κατεργασία της τόρνευσης. Σύγκριση αποτελεσμάτων, μέσω προσομοιώσεων κατεργασιών κοπής, με κοπτικό εργαλείο κανονικής γεωμετρίας. Προσδιορισμός θερμοκρασιακού πεδίου, πεδίου τάσεων και παραμορφώσεων. Σύγκριση δυνάμεων κοπής και μήκους επαφής αποβλίττου.

## Slide 3: Περίγραμμα
Στάθμη γνώσεων
  Μελέτη της Μηχανικής της κοπής, συνθηκών κατεργασίας
  Μελέτη μηχανικών και θερμικών ιδιοτήτων των τριών κατεργαζόμενων υλικών
  Ανοξείδωτος χάλυβας 304L
  Επιβελτιωμένος χάλυβας 42CrMo4
  Ανθρακοχάλυβας C10
Κατάστρωση προσομοίωσης
  Δισδιάστατη σχεδίαση γεωμετριών στο SolidWorks
  Εισαγωγή στο λογισμικό προσομοίωσης της κατεργασίας κοπής με τη βοήθεια των πεπερασμένων στοιχείων
Αποτελέσματα προσομοιώσεων
  Απεικόνιση θερμοκρασιακού πεδίου αποβλίττου και κοπτικού
  Απεικόνιση πεδίου αναπτυσσόμενων τάσεων και παραμορφώσεων
  Αποτελέσματα κυρίων δυνάμεων κοπής και μήκους επαφής αποβλίττου
Συμπεράσματα

## Slide 4: Στάθμη γνώσεων
Μηχανικές και θερμικές ιδιότητες των υλικών
Ιδιότητες | 304L | 42CrMo4 | C10
Μέγιστη αντοχή [MPa] | 564 | 655 | 827
Μέτρο ελαστικότητας [GPa] | 193-200 | 190-210 | 200
Θερμική αγωγιμότητα [W/m∙K] | 14.0-16.3 | 40.0-45.0 | 51.9
Ειδική θερμοχωρητικότητα [J/g∙oC] | 0.50 | 0.46-0.48 | 0.461

## Slide 5: Στάθμη γνώσεων
Μηχανικές και θερμικές ιδιότητες των υλικών Καμπύλες τάσης – παραμόρφωσης χάλυβα 42CrMo4

## Slide 6: Στάθμη γνώσεων
Υλικά επικαλυμμένου κοπτικού εργαλείου.
Καρβίδιο βολφραμίου WC (ISO code k05-k20)
Νιτρίδιο τιτανίου αλουμινίου (TiAlN)
Νιτρίδιο τιτανίου (TiN)

## Slide 7: Στάθμη γνώσεων
Προσδιορισμός συντελεστή τριβής
  Μοντέλο τριβής Coulomb (Coulomb friction)
  Μοντέλο διατμητικής τριβής (shear friction)
Υλικό | Συντελεστής τριβής | 
 | Coulomb | Shear
304L | 0.2 | 0.6
42CrMo4 | 0.2 | 0.4
C10 | 0.2 | 0.65

## Slide 8: Κατάστρωση προσομοίωσης
Κοπτικό πλακίδιο SΕΑN 1203
Κοπτικό πλακίδιο SEAN1203AFTN-M14

## Slide 9: Κατάστρωση προσομοίωσης
Καθορισμός οριακών συνθηκών (ταχύτητα κοπής 200m/min)
Επιφάνειες για μεταφορά θερμότητας
Επιφάνεια με θερμοκρασία περιβάλλοντος (20℃)
Σημείο επαφής κατεργαζόμενου τεμαχίου με κοπτικό εργαλείο
Δημιουργία πλέγματος και διακριτοποίηση πλέγματος ‘mesh window’ (15 προς 1)

## Slide 10: Αποτελέσματα προσομοιώσεων Θερμοκρασιακά πεδία
Κανονικό κοπτικό εργαλείο
Κοπτικό εργαλείο με λοξοτόμηση
Ανοξείδωτος χάλυβας 304L

## Slide 11: Αποτελέσματα προσομοιώσεων Θερμοκρασιακά πεδία
Κανονικό κοπτικό εργαλείο
Κοπτικό εργαλείο με λοξοτόμηση
Ανοξείδωτος χάλυβας 304L

## Slide 12: Αποτελέσματα προσομοιώσεων Θερμοκρασιακά πεδία
Κανονικό κοπτικό εργαλείο
Κοπτικό εργαλείο με λοξοτόμηση
Επιβελτιωμένου χάλυβα 42CrMo4

## Slide 13: Αποτελέσματα προσομοιώσεων Θερμοκρασιακά πεδία
Κανονικό κοπτικό εργαλείο
Κοπτικό εργαλείο με λοξοτόμηση
Επιβελτιωμένου χάλυβα 42CrMo4

## Slide 14: Αποτελέσματα προσομοιώσεων Θερμοκρασιακά πεδία
Κανονικό κοπτικό εργαλείο
Κοπτικό εργαλείο με λοξοτόμηση
Ανθρακοχάλυβα C10

## Slide 15: Αποτελέσματα προσομοιώσεων Θερμοκρασιακά πεδία
Κανονικό κοπτικό εργαλείο
Κοπτικό εργαλείο με λοξοτόμηση
Ανθρακοχάλυβα C10

## Slide 16: Αποτελέσματα προσομοιώσεων Πεδία τάσεων και παραμορφώσεων στον ανοξείδωτο χάλυβα 304L
Κανονικό κοπτικό εργαλείο
Κοπτικό με Chamfer
Παραμόρφωση
Τάση

## Slide 17: Αποτελέσματα προσομοιώσεων Πεδία τάσεων και παραμορφώσεων στον επιβελτιωμένου χάλυβα 42CrMo4
Κανονικό κοπτικό εργαλείο
Κοπτικό με Chamfer
Παραμόρφωση
Τάση

## Slide 18: Αποτελέσματα προσομοιώσεων Πεδία τάσεων και παραμορφώσεων στον ανθρακοχάλυβα C10
Κανονικό κοπτικό εργαλείο
Κοπτικό με Chamfer
Παραμόρφωση
Τάση

## Slide 19: Αποτελέσματα προσομοιώσεων
Μέγιστες τιμές για την κάθε προσομοίωση
Υλικό / Κοπτικό | Θερμοκρασία τεμαχίου (℃) | Θερμοκρασία κοπτικού (℃) | Καταπόνηση τεμαχίου (MPa) | Παραμόρφωση τεμαχίου (mm/mm)
304L Chamfer | 858 | 193 | 979 | 6.05
304L Κανονικό | 745 | 208 | 987 | 3.72
42CrMo4 Chamfer | 794 | 220 | 1420 | 6.56
42CrMo4 Κανονικό | 778 | 234 | 1410 | 3.55
C10 Chamfer | 705 | 208 | 1190 | 5.68
C10 Κανονικό | 653 | 225 | 1170 | 2.92

## Slide 20: Αποτελέσματα προσομοιώσεων
Αποτελέσματα κυρίων δυνάμεων κατά την κοπή
Αποτελέσματα μήκους επαφής αποβλίττου
Υλικό/Κοπτικό εργαλείο | Fc [Ν] | Ft [Ν]
304L – Κανονικό | 342 | 70
304L – Chamfer | 388 | 211
42CrMo4 – Κανονικό | 462 | 214
42CrMo4 – Chamfer | 459 | 274
C10 – Κανονικό | 336 | 83
C10 – Chamfer | 355 | 130
Υλικό/Κοπτικό εργαλείο | Μήκος επαφής ccl (μm)
304L – Κανονικό | 337
304L – Chamfer | 273
42CrMo4 – Κανονικό | 305
42CrMo4 – Chamfer | 296
C10 – Κανονικό | 278
C10 – Chamfer | 260

## Slide 21: Συμπεράσματα
Για τον χάλυβα 304L
  Μεγαλύτερη αναπτυσσόμενη θερμοκρασία στην κοπή με λοξοτόμηση (858℃ έναντι 745℃ του κανονικού).
  Αντίστροφη συμπεριφορά κοπτικού (193℃ με Chamfer έναντι 208 ℃).
  Οι μέγιστες τιμές που αναπτύχθηκαν ανάμεσα στα τρία υλικά για το τεμάχιο και οι ελάχιστες για το κοπτικό.
  Οι μέγιστες τιμές καταπόνησης που αναπτύχθηκαν είναι οι μικρότερες για τα τρία υλικά (979MPa για Chamfer και 987MPa).
  Μεγάλη διαφορά στην παραμόρφωση αποβλίττου για το κοπτικό με λοξοτόμηση (6,05mm/mm), σε σχέση με το κανόνικο κοπτικό (3,72mm/mm).

## Slide 22: Συμπεράσματα
Για τον χάλυβα 42CrMo4
  Χαμηλότερες θερμοκρασίες στο απόβλιττο σε σχέση με τον ανοξείδωτο χάλυβα.
  Ίδιες διαφορές ανάμεσα στο απόβλιττο (794℃ για Chamfer και 778 ℃ για κανονικό ).
  Και πάλι αντίστροφη συμπεριφορά στο κοπτικό με την διαφορά ότι το κοπτικό με Chamfer έφτασε 220 ℃ ενώ το κανονικό 234 ℃.
  Μέγιστη τάση στον επιβελτιωμένο χάλυβα σε σχέση με τους άλλους δύο (1410MPa και 1420MPa για κανονικό και Chamfer αντίστοιχα).
  Η μορφή του αποβλίττου τείνει να γίνει ελικοειδή πιο γρήγορα και η τιμή της παραμόρφωσης είναι η μέγιστη (6,56mm/mm για Chamfer και 3,55mm/mm).

## Slide 23: Συμπεράσματα
Για τον χάλυβα C10
  Oι θερμοκρασίες στο τεμάχιο ήταν οι μικρότερες ανάμεσα στα τρία εξεταζόμενα υλικά (705℃ για το chamfer και 653 ℃ για το κανονικό).
  Συνεπώς οι θερμοκρασίες στο κοπτικό ήταν οι μέγιστες (208℃ για το chamfer και 225℃ για το κανονικό).
  Οι τάσεις που αναπτύχθηκαν είναι μικρότερες από του 42CrMo4 και μεγαλύτερες από του 304L (1190MPa για chamfer και 1170MPa για το κανονικό).
  H παραμόρφωση είναι η μικρότερη από τα άλλα δύο υλικά (5.68mm/mm για το chamfer ενώ 2.92 mm/mm για το κανονικό).

## Slide 24: Συμπεράσματα
Δυνάμεις κοπής και Μήκος επαφής
  H χρήση λοξοτόμησης στον 42CrMo4 δεν έχει καμία επίπτωση στην τιμή της κύριας δύναμης κοπής ενώ αυξάνει την δύναμη απώθησης (≈28%).
  Στα άλλα δύο υλικά τόσο η κύρια δύναμη κοπής όσο και η δύναμη απώθησης αυξάνουν με την χρήση chamfer. H δύναμη απώθησης τριπλασιάζεται στον 304L ενώ στον C10 αυξάνεται (≈ 57%).
  Το μήκος επαφής αποβλίττου εξαρτάται από τον ρυθμό παραμόρφωσης.
  Με την χρήση chamfer το απόβλιττο παραμορφώνεται πιο γρήγορα και άρα μειώνεται το μήκος επαφής του αποβλίττου.

## Slide 25: Ευχαριστώ για την προσοχή σας!